## Slide 1
ArchCheck · 建筑合规自动审查平台
本周进展汇报 · 2026-09-01
汇报人 黄韵霖 · NTU Pre

## Slide 2
回应上周老师的方向
上周的方向 | 本周回答
验证 IFC 是否含 B-Rep（影响台阶③ CSG 与否） | 验证完成：主流模型自带 B-Rep，为精确几何铺路，无需 CSG 内核
知识库从「搜到条文」走向「实际判定」 | 判定链路跑通，提取器升级让规则判得动（6/100 → 98/100）
混合检索口径 | 关键词优先、语义兜底

## Slide 3
主线一 · 模型读取与信息处理 —— 从「读得到」到「算得出」
门-房间关联 6/100 → 98/100
方法
bbox 矩形占用面（无实体几何的房间也有足迹）
放置矩阵含旋转（楼层框架转 90°）
边界优先（真实边界数据优先，几何只补缺）
效果
疏散距离 6→98 房可判定；门宽/出口数 98/100
新查出 2 条真违规（3.04 / 6.04 无疏散门）
消火栓间距字段激活（MEP-009）
方法
提取器新增消防管几何质心 → 最近邻间距
意义
读取从「读属性」升级到「读几何、算距离」
效果
office_3f 6 根消防管，间距 13.0m ≤ 30m

## Slide 4
主线二 · 文献对应：规则扩量 21 → 47 条/地区
为什么能对上文献：规则库已覆盖 GB 55037 / GB 50016 / GB 50974 / FC23 / PUB / SS 的具体阈值
规则扩量的原理 —— 每条规则「判得动、判得准、可追溯」
① 选取真实字段 —— 规则只对准提取器真实产出的字段，杜绝「读不到」的死规则
② 条件限定范围 —— condition_field 只判匹配的元素（如 pipe_type==fire），不误伤其它
③ 规范的出处 —— code_ref 对应原文条款，阈值按标准原文核实（净宽 0.9m / 间距 30m）
扩量后的作用
提问 → 语义检索命中条文 → 条文对应规则 → 规则在模型上真判定
文献从「搜到条文」落地为「判定依据」，21 → 47 条/地区可判定

## Slide 5
主线三 · B-Rep 调研：主流模型自带，为精确几何铺路
调研情况 · 4 样例 IfcFacetedBrep 计数
样例 | Schependomlaan | office_3f | FZK_Haus | Duplex_MEP
B-Rep 数 | 4202 | 362（整模） | 140 | 0
原本计划：CSG + 布尔运算
参数化构造、保留建模历史，但布尔裁剪需自研实体内核，投入大
IFC 中 CSG 与 B-Rep 的区别（二者都常见）
CSG：参数化构造，保留建模历史（布尔树）
B-Rep：显式的外壳集合（表面拼出实体）
我们的做法
B-Rep 主流自带 → 直接利用，无需自研内核
散度定理（有符号四面体）→ 精确体积
柱 / 梁 / 板已验证
布尔裁剪结果 → tessellation + 精度标注
台阶③ = B-Rep / 网格混合 + 精度标注，不引入 CSG 实体内核

## Slide 6
同一引擎 · 四种数据 → 自适应判定
样例 | 数据覆盖 | 演示规则判定结果
office_3f | 房 + 机电 + 电气 + 消防管 | 5 条规则全部判定 · 应急照明违规 3 处
Schependomlaan | 住宅（100 房 + 门 + 结构） | 疏散 100 房全判定 · 门宽违规 11 处
Duplex | 纯机电（427 管 + 电气） | 机电规则判定（管径 / 坡度 / 间距）
FZK | 建筑 + 结构 | 建筑规则判定（疏散 / 结构构件）

## Slide 7
本周提取器升级的效果
场景 | 8-27（上周） | 现在
疏散门净宽 | 数据缺失 | 违规 11 处
疏散距离 | 只能判 6 房 | 已判定 100 房
出口数量 | 误报 2 处 | 通过（纠正假阳性）
从「判不了」到「判得动」

## Slide 8
下一步
· 台阶③ 精确几何：B-Rep / 网格混合 + 精度标注（基础已铺好）
· 新提取字段：IfcZone（防火分区）· IfcRamp（坡道）· 管道拓扑
· IDS 驱动提取（提取器按规范要求取数）
请老师指导